## Slide 1: Ota doppio stadio ( di MILLER )
Analisi circuitale
Dimensionamento
simulazione

## Slide 2: indice
CARATTERISTICHE MOS (P-N)
ANALISI CIRCUITALE OTA MILLER
SPECIFICHE DI PROGETTO
DIMENSIONAMENTO
RISULTATI SIMULAZIONE
CONCLUSIONE

## Slide 3: CARATTERISTICHE MOS

## Slide 4: Caratteristiche IDS(VDS) NMOS
= =

## Slide 5: Caratteristica IDS(VGS) NMOS
= =
Inizio saturazione

## Slide 6: Caratteristiche |IDS(-VDS)| PMOS
= =

## Slide 7: Caratteristica |IDS(-VGS)| PMOS
= =
Inizio saturazione

## Slide 8: Resistenza di canale r0 PMOS e NMOS
Simulazione per NMOS con
0,6 | 30,6986 | 46371199,1
0,9 | 67,13226 | 7663594,62
1,2 | 93,88003 | 3678565,53
1,5 | 114,6637 | 2306356,13
1,8 | 130,8104 | 1630610,9
2,1 | 142,8971 | 1232102,71
2,4 | 151,3409 | 969873,286
2,7 | 156,7447 | 785291,885
3 | 160,5475 | 652695,166
3,3 | 168,2212 | 570980,703
0,6 | 30,6986 | 46371199,1
0,9 | 67,13226 | 7663594,62
1,2 | 93,88003 | 3678565,53
1,5 | 114,6637 | 2306356,13
1,8 | 130,8104 | 1630610,9
2,1 | 142,8971 | 1232102,71
2,4 | 151,3409 | 969873,286
2,7 | 156,7447 | 785291,885
3 | 160,5475 | 652695,166
3,3 | 168,2212 | 570980,703

## Slide 9: Transconduttanza gm NMOS

## Slide 10: Transconduttanza gm PMOS

## Slide 11: ANALISI CIRCUITALE

## Slide 12: Schema Circuito OTA MILLER
Alimentazione 0 – 3,3V
Specchi di corrente MOS
Bulk NMOS  GND
Bulk PMOS  Vcc

## Slide 13: Analisi circuitale
GUADAGNO DI MODO DIFFERENZIALE (LF)
RIPOSTA IN FREQUENZA
SLEW RATE
DINAMICA I/O
GRANDEZZE CARATTERISTICHE

## Slide 14: Analisi circuitale
Dall’analisi ai piccoli segnali, il guadagno dell’OTA è dato dal prodotto del singolo guadagno di ogni stadio:
I° Stadio (differenziale)  dove =
II° Stadio (CS)  dove
Assumendo e (stesso ordine grandezza)

GUADAGNO DI MODO DIFFERENZIALE (LF)

## Slide 15: Analisi circuitale
Le capacità e da sole rendono instabile in circuito in anello chiuso (Bode taglia a -40 dB  PM piccolo)
La capacità , viene inserita sulla retroazione per separare i due poli (effetto Miller)
Dalla relazione ingresso uscita si ottengo i seguenti poli e zeri
RISPOSTA IN FREQUENZA
Per ottenere si impone
Contributo capacitivo uscita II stadio
Contributo capacitivo uscita I stadio

## Slide 16: Analisi circuitale
La capacità , viene inserita sulla retroazione per separare i due poli (effetto Miller)
L’effetto di spinge in bassa frequenza il polo dominante
Allo stesso tempo ciò avviene per : abbassa il PM TRADEOFF
Si aggiunge in serie a 
Si sceglie quindi t.c.  zero reale negativo  aumenta il PM

RISPOSTA IN FREQUENZA E STABILITA’

## Slide 17: Analisi circuitale
Per valutare lo slew rate si pone tale da sbilanciare la coppia differenziale
Tutta la corrente scorre su un solo ramo
Si modella il secondo stadio come un integratore e si ottiene:

Relazione con
SLEW RATE
La dipendenza da non può essere sfruttata però per compensare lo slew rate

## Slide 18: Analisi circuitale
DINAMICA I/O
DINAMICA INGRESSO
per garantire la linearità i/o
DINAMICA USCITA
la tensione non può invalidare le condizioni di saturazione di M6 M7
CONDIZIONI SU
la tensione deve essere tale da garantire: sat. M3, f.i M1
la tensione deve essere tale da garantire: sat. M1 M5

## Slide 19: Specifiche e scelte progettuali
Si vuole progettare un amplificatore operazionale CMOS a doppio stadio (di Miller) con le seguenti specifiche:
GUADAGNO DI MODO DIFFERENZIALE maggiore di 20’000 V/V ( >86 dB)
MARGINE DI FASE > 70°
POTENZA < 200 µW
Con vincolo di CAPACITA’ DI CARICO 5 pF
Si sceglie che i transistor lavorino in forte inversione
Si sceglie una tensione di overdrive GVO piccola e comune per tutti i MOS

## Slide 20: dimensionamento

## Slide 21: Dimensionamento
Partendo dalla specifica di potenza si vuole che la corrente massima assorbita dal circuito sia
Si è scelto quindi di considerare da spartire in questo modo:
sull’ingresso dello specchio di corrente
sull’uscita dello specchio di corrente (Stadio differenziale)
sul ramo dello stadio di uscita (Stadio CS)
POLARIZZAZIONE - CORRENTI

## Slide 22: Dimensionamento
Imponendo un guadagno ≥ 20’000 V/V si ha che
Considerando una si ha sperimentalmente un valor medio di
Per tali e verifichiamo che
è quindi un valore accettabile
Per avere un margine meno stringente si sceglie
Per tale si ha:
Un guadagno
POLARIZZAZIONE - GVO

## Slide 23: Dimensionamento
Nota la caratteristica Ids(Vgs,Vds) per i MOS unitari (p ed n), le correnti di polarizzazione e le tensioni di gate,
si ricavano i rapporti W/L
* La dimensione di M6 è scelta imponendo un fattore 2 fra M4 ed M6 : rispetta comunque i vincoli (20 µA)
DIMENSIONAMENTO TRANSISTOR
 | MB | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7
[µA] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20
 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 4.1 | 4.1 | 27 | // | 27
 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 27 | 10* | 27
 | MB | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7
 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20
 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 4.1 | 4.1 | 27 | // | 27
 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 27 | 10* | 27

## Slide 24: Dimensionamento
DIMENSIONAMENTO
Partendo dalla condizione di saturazione per un PMOS, otteniamo tale che:
 =
Partendo dalla condizione di saturazione per un PMOS (M5), otteniamo tale che:
(dalla KVL)

 =

## Slide 25: Dimensionamento
Per valori di vicini a e il guadagno tende a diminuire.
Si nota come per il guadagno non soddisfa le specifiche
GUADAGNO DIFFERENZIALE FISSANDO
Si sceglie di lavorare con
Il resto del dimensionamento verrà fatto considerando tale valore di
0.0 | 69.167
0.2 | 88.565
0.4 | 91.26
0.6 | 92.607
0.8 | 93.762
1.0 | 94.614
1.2 | 95.248
1.4 | 95.695
1.6 | 95.961
1.8 | 96.034
2.0 | 95.875
0.0 | 69.167
0.2 | 88.565
0.4 | 91.26
0.6 | 92.607
0.8 | 93.762
1.0 | 94.614
1.2 | 95.248
1.4 | 95.695
1.6 | 95.961
1.8 | 96.034
2.0 | 95.875

## Slide 26: Dimensionamento
MARGINE DI FASE
Per definire i valori e è necessario rispettare la condizione sul margine di fase (
Si è imposto un PM = 80°
Considerando che l’effetto dello zero reale negativo può solo migliorare il margine di fase si impone
Dove
Quindi
 =

## Slide 27: Risultati simulazione

## Slide 28: Risultati Simulazione
I rapporti dei MOS sono diversi da quelli ottenuti con il dimensionamento
è necessario verificare che i transistor cosi ottenuti rispettino comunque le specifiche:
si potrebbero ottenere GVO più bassi e quindi trovarsi al limite della zona di forte inversione
V (teorico)
I valori di ottenuti in simulazione consentono di mantenere i MOS in f.i
garantendo un guadagno ( >86 dB da specifiche)
I valori e dipendono da . Si ottiene:
 | MB | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7
[V] SIMULATA | 0.185 | 0.186 | 0.186 | 0.187 | 0.187 | 0.185 | 0.187 | 0.185
[µA] SIMULATA | 10 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 20.35 | 20.43 | 20.43
[µA] IMPOSTA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20
 | MB | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7
 | 0.185 | 0.186 | 0.186 | 0.187 | 0.187 | 0.185 | 0.187 | 0.185
 | 10 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 20.35 | 20.43 | 20.43
 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20
POLARIZZAZIONE

## Slide 29: Risultati Simulazione
La potenza inizialmente stimata è di
Considerando i valori di corrente ottenuti dalla simulazione si ricalcola la potenza assorbita dal circuito
Questo valore risulta maggiore (coerentemente con le aspettative) a causa dei rapporti approssimati per eccesso
Il valore è al di sotto dei imposti dalle specifiche
CONSUMO DI POTENZA

## Slide 30: Risultati Simulazione
GUADAGNO DI MODO DIFFERENZIALE E MARGINE DI FASE
Il guadagno simulato () è leggermente superiore a quello stimato (
Il margine di fase risultante dalla simulazione () è superiore a quello stimato (
= 88.30 dB
 sottostimato effetto dello zero

## Slide 31: Risultati Simulazione
OPEN LOOP VS CLOSED LOOP

## Slide 32: Risultati Simulazione
GUADAGNO DI MODO COMUNE E CMRR
Il guadagno di modo comune (LF) risultante è contro i stimati
La reiezione di modo comune risultante è contro stimati

## Slide 33: Risultati Simulazione
SLEWRATE
Slew rate a priori
Slew rate con corrente reale
Slew rate risultante dalla simulazione

## Slide 34: Risultati Simulazione
RISPOSTA NEL TEMPO
Ingresso differenziale
Segnale di uscita con ampiezza  Guadagno calcolato
*

## Slide 35: Conclusioni
CONFRONTO RISULTATI
I risultati simulati rientrano correttamente nelle specifiche assegnate pur discostandosi da quelli stimati.
Questo può essere dovuto ad approssimazioni numeriche, discrepanze fra i modelli
 | STIMATO (GVO=0.15 V) | STIMATO (GVO=0.186 V) (IDS effettive) | SIMULATO
 | 40’000 | 26’015 | 26’807
 | 92.04 | 88.30 | 88.57
 | 80 | 80 | 86.65
 | - | 116 | 98.05
 | 2.20 | 2.24 | 2.19
 | 165 | 167.57 | 167.57
 | STIMATO (GVO=0.15 V) | STIMATO (GVO=0.186 V) (IDS effettive) | SIMULATO
 | 40’000 | 26’015 | 26’807
 | 92.04 | 88.30 | 88.57
 | 80 | 80 | 86.65
 | - | 116 | 98.05
 | 2.20 | 2.24 | 2.19
 | 165 | 167.57 | 167.57

## Slide 36: Conclusioni
OSSERVAZIONI
Osservando il guadagno ottenuto tramite il confronto ingresso uscita delle simulazioni nel tempo(Transient), si nota una discrepanza fra tale guadagno e quello ottenuto con le simulazioni in frequenza (AC sweep)
Durante il calcolo dei valori del circuito è stato considerato il guadagno ottenuto con AC sweep visto che una buona parte della verifica dei risultati viene svolta nell’ambito delle frequenze.
Inoltre il guadagno ottenuto con AC sweep risulta minore, quindi se questo valore soddisfa le specifiche lo farà anche un valore maggiore.
*

## Slide 37
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
ALESSIO CAPELLO
FRANCESCO MORGILLO